## Slide 1: Отказоустойчивые самосинхронные схемы
Зацаринный А.А., Степченков Ю.А., Дьяченко Ю.Г., Рождественский Ю.В., Плеханов Л.П.
Федеральный Исследовательский Центр «Информатика и Управление» Российской Академии Наук

## Slide 2: Содержание
Типы неисправностей
Что такое «самосинхронные схемы» (СС-схемы)?
Свойства СС-схем
Отказоустойчивые варианты синхронных и СС-схем
Сравнение отказоустойчивых синхронных и СС-схем
Заключение

## Slide 3: Неисправности цифровых схем
Неисправность
Логический сбой
Самовосстановление
Останов
Аппаратный отказ

## Slide 4
Источники сбоев
Ядерные частицы
Космические лучи
Электромагнитный импульс
Наводки на сигнальных шинах
Шумы на шинах питания
Шумы по подложке
Отказ
Логический сбой
Чем выше энергия воздействия, тем вероятнее сбой или отказ

## Slide 5: Интенсивность Неисправностей
Chart: 
| Логический сбой | Отказ
Продажи | 99 | 1
Аппаратный отказ
0,1%
Логический сбой
99,9%

## Slide 6: Классификация цифровых схем
Цифровые схемы
Синхронные
схемы
Асинхронные
схемы
Самосинхронные схемы
Прочие схемы

## Slide 7
Сбой в синхронной схеме
Высокая глобальная частота
Отсутствие средств контроля корректности обработки данных
Невозможно отличить кратковременный сбой от отказа без аппаратной избыточности

## Slide 8: Самосинхронные схемы
Две фазы функционирования: рабочая и спейсер
Подтверждение окончания переключения всех элементов схемы в каждой фазе
Запрос-ответное взаимодействие соседних СС-устройств в тракте обработки данных
Стопроцентное обнаружение отказов
Высокая вероятность временной приостановки работы при логическом сбое

## Slide 9: Свойства СС-схем
Преимущества:
  Широкий диапазон работоспособности по напряжению питания и температуре
  100%-ное обнаружение константных неисправностей
  Отсутствие аппаратных и энергетических затрат на реализацию «клокового дерева»
  Работа по реальным задержкам
  Недостатки:
  Аппаратная избыточность (до 2,7 раз в комбинационных схемах и до 1,5 в схемах с памятью)
  Дополнительное время на отработку спейсерной фазы

## Slide 10: Самосинхронный конвейер
КЧ – комбинационная часть,
ВР – выходной регистр,
ИКЧ – индикаторная подсхема КЧ,
ИВР – индикаторная подсхема ВР,
С – С-элемент Маллера (гистерезисный триггер):
Y+ = I0*I1 + Y*(I0 + I1)
Ступень 3
Ступень 2
КЧ2
ИКЧ2
ВР2
ИВР2
C
КЧ3
ИКЧ3
ВР3
ИВР3
C
КЧ1
ИКЧ1
ВР1
ИВР1
C
Ступень 1
Din
Dout
Ack
Req

## Slide 11: Диаграмма работы СС-конвейера
РФ – рабочая фаза ступени конвейера,
СФ – спейсерная фаза ступени конвейера
РФ1
СФ1
РФ1
СФ1
РФ1
СФ1
СФ2
РФ2
СФ2
РФ2
СФ2
РФ2
СФ3
РФ3
СФ3
РФ3
СФ3
РФ3
i-ой ступени конвейера разрешается переключение в РФ (СФ) только тогда, когда (i+1)-ая ступень завершила переключение в СФ (РФ)

## Slide 12: Типы сбоев в СС-схемах
№№ | Исходное состояние |  | Сбойное состояние |  | Фаза обнаружения
 | X | XB | X’ | XB’ | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | рабочая
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | спейсерная
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | спейсерная
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | рабочая
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | спейсерная
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | рабочая
7 | 1 | 0 | 1 | 1 | рабочая
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | спейсерная
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | рабочая
Х, ХВ – парафазный сигнал с нулевым спейсером

## Slide 13: Сбое- и отказоустойчивость
Парирование сбоев:
Обнаружение
Приостановка работы
Ожидание окончания сбоя
Парирование отказов:
Обнаружение
Приостановка работы
Замещение отказавшего элемента или блока резервным

## Slide 14: Отказоустойчивые синхронные схемы (1)
Канал 1.1
Канал 1.2
Канал 1.3
2-из-3
Канал 2.1
Канал 2.2
Канал 2.3
2-из-3
Типовой вариант с вотированием «2-из-3» -
Парирует отказ любого канала

## Slide 15: Отказоустойчивые синхронные схемы (2)
Схема вотирования «2-из-3» - с распараллеливанием промежуточных данных
Канал 1.1
Канал 1.2
Канал 1.3
2-из-3
Канал 2.1
Канал 2.2
Канал 2.3
2-из-3
2-из-3
2-из-3
Парирует отказ любого канала или схемы выбора

## Slide 16: Отказоустойчивые синхронные схемы (3)
Схема вотирования «M-из-N»
Канал 1.1
Канал 1.2
Канал 1.N
M-из-N
Канал 2.1
Канал 2.2
Канал 2.N
M-из-N
M-из-N
M-из-N
…
…
…
Парирует отказ в (N-M) каналах или схемах выбора

## Slide 17: Отказоустойчивые синхронные схемы (4)
Канал 1
Канал 2
Канал (2·N+1)
(N+1)-из-(2·N+1)
…
Схема с защитой от N отказов (вариант С-1)

## Slide 18: Отказоустойчивые синхронные схемы (5)
Схема с защитой от N отказов (вариант С-2)
2-из-3
Схема управления
2:1
2:1
Резерв 1
Резерв N-1
(N-1):3
…
2:1
Канал 1
Канал 2
Канал 3

## Slide 19: Отказоустойчивые CC-схемы (1)
Простая схема дублирования
Парирует отказ любого канала на основе сравнения информационных и индикаторных сигналов
Канал 1.1
Канал 1.2
1-из-2
Канал 2.1
Канал 2.2
1-из-2
Схема управления

## Slide 20: Отказоустойчивые CC-схемы (2)
Канал 1
1-из-2
Схема управления
Канал 2
2:1
2:1
Резерв 1
Резерв N-1
(N-1):1
(N-1):1
…
Схема с защитой от N отказов (вариант СС)

## Slide 21: Сравнение отказоустойчивых синхронных и СС-схем
Отношение аппаратных затрат
Парируемые отказы
СС
С-1
С-2

## Slide 22: заключение
Синхронные схемы с вотированием (M-из-N) могут не справиться с часто повторяющимися одиноч-ными и множественными сбоями и отказами
Дублированная СС-схема обладает устойчивостью к множественным логическим сбоям и однократным отказам, но при этом необходим таймер, работающий от внешнего синхросигнала
При увеличении числа отказов, парируемых СС-схемой, она становится менее избыточной в сравнении с традиционным синхронным решением

## Slide 23
  Спасибо за внимание!