## Slide 1: САПР строго самосинхронных электронных схем РОНИС
Адрес : Институт проблем информатики РАН,
      ул. Вавилова, д. 44, корпус 2, 117900,
      Москва, Россия
Телефон: 7 (495) 381-45-21
Fax: 7 (495) 930 45 05
E-mail : pllp@comtv.ru
МЭС-
2006
Институт проблем информатики Российской академии наук
  Л.П. Плеханов

## Slide 2: Содержание
1. Введение
- ССС-схемы
- Состояние автоматизации проектирования
2. Основные требования и характеристика
6. Состав РОНИС и локализация на ПК
3. Маршрут проектирования
4. Информационные связи
5. Примеры описаний
7. Заключение
МЭС-
2006
Институт проблем информатики Российской академии наук

## Slide 3: Введение
МЭС-
2006
Институт проблем информатики Российской академии наук
Главные преимущества ССС-схем:
- полное отсутствие гонок,
- гарантия безошибочной работы.
Экспериментально проверена работоспособсобность ССС-схем в диапазонах:
- температур от -60 до +120о С,
- питания от 0,2 – 0,4 В до 12 – 14 В при номинале 5 В.
Быстродействие ССС-схем в нормальных условиях в 1,5 раза лучше синхронных аналогов.
Затраты ССС-схем в среднем на 20-50 % больше.
ССС-схемы имеют пониженное токопотребление.

## Slide 4: Автоматизация проектирования ССС-схем
МЭС-
2006
Институт проблем информатики Российской академии наук
Проверка и обеспечение свойств строгой самосинхронности (полумодулярности) требует специальных алгоритмов.
Характеристики системы проектирования ФОРСАЖ (группа В.И.Варшавского):
1) ДОС, прямой доступ к ОП (до 1 Мб);
2) отсутствие входов и выходов в описании схемы;
3) нестандартный собственный язык;
4) малый размер обрабатываемых схем.

## Slide 5: САПР РОНИС
МЭС-
2006
Институт проблем информатики Российской академии наук
Требования к специализированной САПР ССС-схем:
1) использование со средствами проектирования общего назначения;
2) стандартный язык, отсутствие перекодировок описаний;
3) библиотеки, единые для сквозного проектирования;
4) максимально возможная независимость от платформы.
Общая характеристика системы:
- язык описаний схем – VHDL-93;
- язык прикладных программ – C++;
- платформа Windows XP.

## Slide 6: Состав РОНИС и локализация на ПК
МЭС-
2006
Институт проблем информатики Российской академии наук
Состав РОНИС:
- общесистемная часть (программы на VHDL и C++);
- библиотеки базовых элементов и макроэлементов
(кристаллы МИЭТ 5503 и 5508);
- подсистема анализа (программы БТРАН, АСИАН, САМАН);
- подсистема синтеза (программа СИНТАБИБ).
Размещение на каждом ПК:
- системный каталог,
- проект 1, … проект N.

## Slide 7: Маршрут проектирования в РОНИС
МЭС-
2006
Институт проблем информатики Российской академии наук
Новые БЭ
Контроль функционирования и самосинхронности
Cadence LDV
Разработка ССС-узлов
Подсистема синтеза ССС-узлов
Спецификация устройства
Библиотека элементов
Подсистема анализа ССС-схем
Подготовка тестов
Подготовка топологии
Верификация
Описание после восстановления из топологии
Прототип описания
Разработка ССС-узлов

## Slide 8: Информационные связи в РОНИС
МЭС-
2006
Институт проблем информатики Российской академии наук
Графический ввод схем
OrCAD
Корректировка описания
РОНИС
Файлы проекта [VHDL]
Файлы макробиблиотеки [VHDL]
Файлы воздействий [VHDL]
Файлы базовых элементов [VHDL]
Графический ввод воздействий
SynaptiCAD
SynaptiCAD
Моделирование схем
(Cadence)
Анализ схем
РОНИС
Синтез схем
РОНИС

## Slide 9
МЭС-
2006
Институт проблем информатики Российской академии наук
Фрагмент описания базового элемента
Library IEEE; use IEEE. STD_LOGIC_1164. all; Library RONIS; Use RONIS. RonisPack. all; Use WORK. MIET_55Pack. all; Entity A222OI is generic (Load: real:= Load_typ); port (I0, I1, I2, I3, I4, I5: in ron_logic; O: out ron_logic); attribute Pin_load of I0, I1, I2, I3, I4, I5, O: signal is Load_Fact; attribute Bool_expr of O: signal is "RR"; end A222OI; Architecture Simple of A222OI is attribute Ventils of Simple: architecture is 3; attribute BaseElem of Simple: architecture is 1; shared variable T_01, T_10: time:= 1 ps;

## Slide 10
МЭС-
2006
Институт проблем информатики Российской академии наук
Пример описания заголовка схемы
Library IEEE; Use IEEE.std_logic_1164.all;
Library RONIS; Use RONIS.RonisPack.all;
Library Miet5503; Use Miet5503.MIET_55Pack.all;
Entity PPTR is
port (S, R, RT: in ron_logic;
Q, QB, U, UB, I: out ron_logic;
E: in ron_logic);
---------------------------------------------
attribute SSS_attr of S, R: signal is ParaPhase;
attribute SSS_attr of RT: signal is Start_By1;
attribute SSS_attr of Q, QB, U, UB: signal is Bistable;
attribute SSS_attr of I, E: signal is SingPhase;
attribute SPACER of S, R: signal is '1';
attribute SPACER of E: signal is '1';
---------------------------------------------
end entity;

## Slide 11
Заключение
МЭС-
2006
Институт проблем информатики Российской академии наук
Система удовлетворяет требованиям.
2. Система находится в опытной эксплуатации и была
использована для проектирования реальной
микросхемы.
3. Система продолжает развиваться.