Самосинхронный делитель CMOS 160 нс 54b

с нулевыми накладными расходами

(A Zero-Overhead Self-Timed 160ns 54b CMOS Divider)

Ted E. Wllliarns, Mark A Horowltz

Stanford University Stanlord, CA

Перевод, техническое и литературное редактирование Гринфельд Ф.И., ИПИ РАН

Эта схема показывает самосинхронное кольцо выполнения итераций, которое достигает скорости комбинационного массива, используя только фракцию кремниевой области. Ступени в кольце вычисляют цифры частного мантиссы для операции деления с плавающей запятой. В отличие от схем, которые осуществляют самосинхронизацию при использовании генератора часов на чипе, чтобы обеспечить внутренние часы для синхронных блоков, схема этой статьи использует локальную процедуру квитирования между полностью асинхронными блоками и будет работать корректно при любых значениях задержек вентилей [1]. ’Чтобы избежать требования соответствия задержкек пути, информация завершения внедряется в данные по всему проекту при использовании двойных монотонных пар проводов. Предварительно заряженные функциональные блоки используют слитный n-канал со сбросом нижней строки, чтобы выбрать, какой из проводов в каждой паре установить в высокий уровень.

Самосинхронное кольцо выполнения итераций формируется из асинхронного конвейера организацией цикла данных от его выхода назад к его входу. Полное время ожидания и производительность согласуются с числом защелок в кольце [2]. Минимальная задержка достигается в этом чипе при непосредственной конкатенации предзаряженных логических блоков в закольцованную цепочку домино без добавления каких-либо явных защелок. Предзаряд (сброс) сигналов для каждого блока управляется отдельно, так что каждый блок может использоваться как неявная защелка, без добавления каких-либо дополнительных транзисторов. Самосинхронное управление разработано так, чтобы предзарядить каждый блок после того, как данные достигнут его, и удалять предзаряд, разрешающий его оценку, до нового возвращения данных к его входам. Для анализа межблочных зависимостей и средств хранения критического пути исключительно в пределах комбинационных элементов данных используется методика, базирующаяся на графах.

Кольцо организуется как серия соседствующих ступеней, каждая из которых внутри состоит из предзаряженных блоков. Способ удаления дополнительных зависимостей управления, которые могли бы ухудшить производительность, состоит в том, чтобы поместить достаточно ступеней в цикл для полного использования времени, потраченного при управлении, чтобы его задержка была полностью скрыта. Этот чип использует пять ступеней, чтобы позволить сигналам контроля разрешить каждому блоку 0,7 задержки ступени до прихода ее данных, что составляет 2 нс (показано на рис. 1). Эта граница гарантирует, что логика управления не становится критической даже при некоторых колебаниях задержек. Таким образом, поток данных непрерывно протекает в той же норме, как протекал бы через "развернутое" комбинационное пространство, осуществляя те же функции. В то время как большинство предыдущих асинхронных схем испытало задержки из-за квитирования и управления, этот метод самосинхронизации добавляет нулевые накладные расходы к задержке чистого вычисления функции.

Блок-схема самосинхронной итерационной структуры для выполнения деления показана на рис. 2. Блоки каждой ступени в итерационном кольце осуществляют один шаг модифицированного алгоритма деления radix-2 SRT [3]. Для вычисления следующего частичного остатка могут быть использованы сумматоры с сохранением переноса, потому что алгоритм SRT позволяет выбирать цифры частного со знаком на основании аппроксимации остатка при вершине младших битов. Только сумматор 3b с распространением переноса может решиту аппроксимацию, потому что логика выбора частного также исследует предыдущую цифру частного, чтобы избежать определенных граничных случаев. В то время как традиционный алгоритм SRT − просто последовательный, здесь выполнение, показанное на рис. 3, накладывается на выполнение смежных ступеней, дублируя сумматоры с распространением переноса для каждой возможной цифры частного, так что они могут начать операцию прежде, чем фактическая цифра частного придет к выбору правильного перехода. При таком подходе задержка в ступени будет средней величиной, а не суммой задержек распространения через частичные дорожки выбора цифры остатка и частного. Работа улучшается на 30 % по сравнению со стандартным последовательным расположением тех же блоков. Чтобы объединить сигналы окончания и произвести сигналы сброса блока, самосинхронное управление в каждой ступени использует C-элементы (вентили last-of, определенные на рис. 4).

После загрузки входных регистров делимым и делителем, идущий сигнал вызывает самосинхронное кольцо, чтобы начать итерацию. Поскольку биты в частном определены, они берутся из каждой ступени пятью отдельными асинхронными регистрами сдвига, составленными из ячеек на рис. 4. Кольцо циклится максимум 11 раз, чтобы заполнить эти пять сдвиговых регистров в общей сложности 55b для результата с двойной точностью. Итерации заканчиваются раньше, если сравнение остатка на правой стороне рис. 2 решает, что частичный остаток остался неизменным за последнюю итерацию. Если остаток повторяется, то следующие цифры частного также повторяются, следовательно, нет никакой потребности в их новом вычислении, и сигнал выполнения деления может быть сгенерирован раньше. Даже когда итерации заканчиваются рано, полное частное сразу доступно из сдвиговых регистров, потому что в асинхронном проекте, использующем C-элементы, цифры частного пульсируют у своих конечных позиций, приходя раньше ожидаемого фиксированного времени, как в синхронном сдвиговом регистре. Повторяющиеся цифры частного также немедленно доступны, потому что они заполняют все позиции за собой, пульсируя в сдвиговых регистрах.

Полностью пользовательской расположение самосинхронного делителя было выполнено с использованием MAGIC и проверено с использованием имитатора Stanford IRSIM. Проект изготовлен в технологии CMOS 1,2 мкм через MOSIS. Фото кристалла на рис. 5 показывает активную область 9,7 мм2, которая содержит испытательные регистры, окружающие основное кольцо выполнения итераций в центральных 6,8 мм2. Пять кольцевых ступеней − колонки, отражающие, соответственно, информационный канал и получение путей одинаковой длины. Чипы генерируют корректные выходы данных по широкому диапазону условий работы. Измеряемая производительность, как показано на рис. 6 для работы при окружающих 5 В и 35 0C − 160 нс для данных худшего случая и 45 нс для данных лучшего случая, требующих только двух кольцевых итераций. Выходы этого чипа − все еще в избыточной форме, и только сумматор с распространением переноса 54b мог решить окончательные результаты.

Так как проект производит выполненную индикацию, выходы могут использоваться, как только они становятся доступными, без ожидания границ худшего случая по диапазонам возможных значений разброса данных, температуры, напряжения и изготовления. Условия работы определяют производительность, а на рис. 7 показаны измерения скоростей для различных температур и напряжений.

Благодарности:

Авторы благодарят L. Ho и особенно Y. Shimazu за содействие. Работа частично финансировалась управлением перспективных исследований Министерства обороны США и контрактом SBIR через Silicon Engines Inc.

Ссылки:

[1] Santoro M. and M. Horowitz, ”A Pipelined 64x64b Iterative Array Multiplier,’ ISSCC DIGEST OFTECHNICALPAPERS, pp. 36-37, Feb. 1988.

[2] Williams T.:’Latency and Throughput Tradeoffs in Self-Timed Asynchronous Pipelines and Rings,” Stanford Tech Report CSL-TR-90.431, May 1990.

[3] Williams T. and M. Horowitz, ‘SRT Division Diagrams and Their Usage in Designing Custom Integrated Circuits far Division,” Stanford Tech Report CSLTR.87-326, Nav. 1986.

Рис. 1. Самосинхронный сброс каждой ступени выполняется на 2 нс раньше применения данных. Управление верификации вводит нулевые накладные расходы.

Рис. 2. Блок-схема для схемы деления, использующей кольцо ступеней домино, которое выполняет итерации с использованием самосинхронизации. Пунктиром показаны сигналы управления; сплошные линии − двойные информационные каналы.

Рис. 3. Внутренняя структура каждой ступени в кольце осуществляет шаг деления SRT, выполнение с перекрытием.

Рис. 4. Ячейка асинхронных сдвиговых регистров для захвата цифр частного на наборе тройных монотонных проводов. Каждая цифра частного приходит при установке одного из трех проводов в высокий уровень и сопровождается "разделителем", когда на всех трех снова низкий уровень. Справа − статический C-элемент.

Рис. 5. Микроснимок самосинхронной схемы деления 54b с нулевыми накладными расходами

Рис. 6. Вверху: задержка изменяется от 45 до 160 нс в зависимости от данных. Внизу: самосинхронный сигнал предзагрузки для одной внутренней ступени

Рис. 7. Измеренная производительность на цифру частного

при изменении температуры и напряжения