## Slide 1: Повышение сбоеустойчивости индикации самосинхронных схем
Ю.А. Степченков, Ю.Г. Дьяченко, Ю.В. Рождественский,
Н.В. Морозов, Д.Ю. Степченков, Д.Ю. Дьяченко
Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН

## Slide 2: Содержание
Логические сбои в самосинхронных схемах
Особенности индикации самосинхронных схем
Схемотехника индикаторной подсхемы
Способы повышения сбоеустойчивости индикации
Заключение

## Slide 3: Источники логических сбоев
Ядерные частицы и космические лучи
Внешний электро-магнитный импульс
Наводки на сигнальные трассы
Помехи по шинам питания
Шумы по подложке
VDD
VSS
A
B

## Slide 4: Логический сбой в цифровых схемах
Относительно безопасен в комбинационных схемах
Критичен в триггерах и регистрах
«1»
«0»
«1»
«0»
«1»
«0»
«0»
«0»
Изменение хранимого бита
Сохранение логического уровня

## Slide 5: Самосинхронные схемы
Запрос-ответное взаимодействие самосинхронного конвейера

## Slide 6: Парафазное кодирование
Х | ХВ | Тип спейсера | 
 |  | нулевой | единичный
0 | 1 | бит 0 | бит 0
1 | 0 | бит 1 | бит 1
0 | 0 | спейсер | анти-спейсер
1 | 1 | анти-спейсер | спейсер
Два рабочих состояния
Один спейсер
Анти-спейсер – состояние, противоположное
спейсеру

## Slide 7: Индикация Парафазных сигналов
Спейсер 0
Спейсер 1
Традиционная:
Недостатки:
анти-спейсер индицируется как рабочее состояние
данные в конвейере портятся
Достоинство:
простота
высокое быстродействие

## Slide 8: Индикация Парафазных сигналов
Сбоеустойчивая:
Недостатки:
больше сложность реализации
ниже быстродействие
Достоинства:
подходит для любого спейсера
индицирует анти-спейсер как спейсер и данные в конвейере не портятся

## Slide 9: Самосинхронные схемы
Индицируемая схема
Индикаторная подсхема
X
Y
Ind
(50 … 90)%
(10 … 50)%

## Slide 10: типы Логических сбоев
Логические сбои
В индицируемой схеме
Преждевременное рабочее состояние
Преждевременный спейсер
В индикаторной подсхеме
Ошибочное рабочее значение
Ошибочное рабочее состояние
Ошибочный спейсер
Анти-спейсер

## Slide 11: Индикаторные элементы
O+ = I1I2… IN + O(I1 + I2 +…+ IN)
Гистерезисный триггер С-элемент

## Slide 12: Индикаторные элементы
Многовходовой гистерезисный триггер

## Slide 13: Индикаторные элементы

## Slide 14: Индикаторные элементы
В гистерезисном триггере В С-элементе
Реализация блока “F”

## Slide 15: Сбоеустойчивый Индикаторный элемент
Dual Interlocked Cell (DICE) реализация*
* Danilov I. A., et al. DICE-based Muller C-elements for soft error tolerant asynchronous ICs / RADECS-2016. DOI: 10.1109/RADECS.2016.8093145

## Slide 16: Сбоеустойчивый Индикаторный элемент

## Slide 17
Сбоеустойчивая реализация блока “C” *
* Eaton A. Patent No. US 6,756,809 B2. Single event upset immune logic family. 2004
Сбоеустойчивый Индикаторный элемент

## Slide 18
Сравнение вариантов Индикаторных элементов
Вариант | Блок “C” | Блок “F”
1 | Схема 1 | Схема 1
2 | Схема 1 | Схема 2
3 | Схема 3 | Схема 1
4 | Схема 3 | Схема 2
Схема 1
Схема 2
Схема 3

## Slide 19
Сравнение вариантов Индикаторных элементов
Реакция выхода О, хранящего логическую единицу, на импульс ионизационного тока в узле N1
Параметры импульса тока:
А = 400 мкА,
tфр = 7 пс,
tсп = 200 пс,
«плато» = 200 пс.
ISEUT
3
4
1
2
ISEUT, мкА
V(O), В
t, нс

## Slide 20
Сравнение вариантов Индикаторных элементов
Реакция выхода О, хранящего логический нуль, на импульс ионизационного тока в узле N3
Параметры импульса тока:
А = 400 мкА,
tфр = 7 пс,
tсп = 200 пс,
«плато» = 200 пс.
ISEUT
3
4
1
2
ISEUT, мкА
V(O), В
t, нс

## Slide 21
Сравнение вариантов Индикаторных элементов
Увеличение тока потребления при импульсе ионизационного тока в узле О
Параметры импульса тока:
А = 400 мкА,
tфр = 7 пс,
tсп = 200 пс,
«плато» = 200 пс.
ISEUT
3
4
1
2
ICC, мкА
t, нс

## Slide 22
Сравнение вариантов Индикаторных элементов
Вариант | Блок “C” | Транзисторы блока “C” | Инвертор на выходе
А | Схема 1 | 1 | Нет
Б | Схема 1 | 2 | Нет
В | Схема 2 | 1 | Нет
Г | Схема 2 | 2 | Нет
Д | Схема 1 | 1 | Да
Схема 1
Схема 2

## Slide 23
Сравнение вариантов Индикаторных элементов
Усредненные задержки переключения вариантов DICE-подобного индикаторного элемента в зависимости от емкостной нагрузки на выходе
tср, пс
Cн, фФ

## Slide 24: Сбоеустойчивый индикаторный элемент
DICE-реализация индикаторного элемента с синфазными входами и выходом

## Slide 25: Структура общей индикаторной подсхемы

## Slide 26: Заключение
Сбоеустойчивость самосинхронной схемы в значительной степени определяется ее индикаторной подсхемой
Элементы XOR / XNOR в первом каскаде индикатор-ной подсхемы маскируют сбойный анти-спейсер в индицируемой схеме
Использование четырехтранзисторного выходного каскада делает индикаторный элемент DICE-типа абсолютно иммунным к одиночным логическим сбоям в его внутренних узлах
Защита от логического сбоя на выходе индикаторного элемента DICE-типа достигается с помощью синфазных входов и выходов

## Slide 27
  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

## Slide 28: Контакты
  Адрес: Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук (ИПИ РАН), Россия, 119333, Москва, ул. Вавилова, д. 44, корпус 2
  Научный руководитель: директор, академик Соколов И. А.
Телефон: +7 (495) 137 34 94
Fax: +7 (495) 930 45 05
E-mail: ISokolov@ipiran.ru
Докладчик: Дьяченко Ю. Г., +7(495)381-45-21, diaura@mail.ru
Поддержка
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН (проект 2019-0054-2.3, руководитель - академик РАН Бетелин В.Б.)