## Slide 1: Сравнение сбоеустойчивых синхронных и самосинхронных схем
Зацаринный А.А., Степченков Ю.А., Дьяченко Ю.Г., Рождественский Ю.В.
Федеральный Исследовательский Центр «Информатика и Управление» Российской Академии Наук

## Slide 2: Содержание
Типы неисправностей
Что такое «самосинхронные схемы» (СС-схемы)?
Свойства СС-схем
Сравнение сбоеустойчивости синхронных и СС-схем
Заключение

## Slide 3: Неисправности цифровых схем
Неисправность
Логический сбой
Кратковременный
Постоянный
Аппаратный отказ

## Slide 4: Интенсивность Неисправностей
Chart: 
| Логический сбой | Отказ
Продажи | 99 | 1
Аппаратный отказ
0,1%
Логический сбой
99,9%

## Slide 5
Источники логических сбоев
Ядерные частицы и космические лучи
Электромагнитный импульс
Наводки на сигнальных шинах
Шумы на шинах питания
Шумы по подложке
VDD
VSS
A
B
Ионизационный ток
Шумы

## Slide 6
Механизм логического сбоя
КМДП-схемы:
Управление напряжением на затворе транзистора
Порог переключения транзистора
Ионизационный ток

## Slide 7: Классификация цифровых схем
Цифровые схемы
Синхронные
схемы
Асинхронные
схемы
СС-схемы
Прочие схемы

## Slide 8: Базовые принципы СС-схем
Две фазы функционирования: рабочая и спейсер
Подтверждение окончания переключения всех элементов схемы в каждой фазе
Запрос-ответное взаимодействие соседних СС-устройств в тракте обработки данных
Избыточное кодирование информационных сигналов (парафазное)

## Slide 9: СС-конвейер
КЧ – комбинационная часть,
ВР – выходной регистр,
ИКЧ – индикаторная подсхема КЧ,
ИВР – индикаторная подсхема ВР,
С – С-элемент Маллера (гистерезисный триггер):
Y+ = I0*I1 + Y*(I0 + I1)
Ступень 3
Ступень 2
КЧ2
ИКЧ2
ВР2
ИВР2
C
КЧ3
ИКЧ3
ВР3
ИВР3
C
КЧ1
ИКЧ1
ВР1
ИВР1
C
Ступень 1
Din
Dout
Ack
Req

## Slide 10: Диаграмма работы СС-конвейера
РФ – рабочая фаза ступени конвейера,
СФ – спейсерная фаза ступени конвейера
РФ1
СФ1
РФ1
СФ1
РФ1
СФ1
СФ2
РФ2
СФ2
РФ2
СФ2
РФ2
СФ3
РФ3
СФ3
РФ3
СФ3
РФ3
i-ой ступени конвейера разрешается переключение в РФ (СФ) только тогда, когда (i+1)-ая ступень завершила переключение в СФ (РФ)

## Slide 11: Свойства СС-схем
Преимущества:
  Широкий диапазон работоспособности по напряжению питания и температуре
  100%-ное обнаружение константных неисправностей
  Отсутствие аппаратных и энергетических затрат на реализацию «клокового дерева»
  Работа по реальным задержкам
  Недостатки:
  Аппаратная избыточность (до 2,7 раз в комбинационных схемах и до 1,5 в триггерных)
  Дополнительное время на отработку спейсерной фазы

## Slide 12: Интенсивность сбоев
Интенсивность сбоев  в нерезервированной схеме:
NK – число компонентов в схеме;
0 – число воздействий, инициирующих сбой в одном компоненте, в единицу времени;
 – вероятность сбоя при повреждении одного компонента
Компонент = транзистор

## Slide 13: Сравнение синхронных и СС-схем (1)
Отношение интенсивностей сбоев в нерезервированной синхронной и СС-схеме:
AR – коэффициент избыточности СС-схемы по отношению к синхронному аналогу;
С, CC – вероятность сбоя при повреждении одного компонента синхронной и СС-схемы
1,19 для комбинационных
схем,
1,96 для триггерных схем
=

## Slide 14: Повышение сбоеустойчивости (1)
Принципы вотирования “M из N”:
параллельная обработка данных в N идентичных каналах,
выбор в качестве корректного результата, полученного не менее, чем в М каналах.

## Slide 15: Повышение сбоеустойчивости (2)
Дублирование схемы
Остановка схемы при несовпадении
Канал-1
Канал-2
Схема сравнения
Вход
Выход
Ошибка

## Slide 16: Повышение сбоеустойчивости (3)
Мажоритирование схемы
Канал-1
Канал-2
Канал-3
Схема сравнения
Вход
Выход
Маскирование сбоя «на лету»

## Slide 17: Повышение сбоеустойчивости (4)
Дублирование СС-схемы
Маскирование сбоя после сравнения
Канал-1
Схема сравнения
Вход
Выход
Канал-2
Управление
Ack
Req
Индикаторы

## Slide 18: Надежность схем с вотированием (1)
Вероятность бессбойной работы схемы с вотированием “M из N”:
где R(t) – вероятность бессбойной работы одного канала

## Slide 19: Надежность схем с вотированием (2)
Вероятность бессбойной работы синхронной схемы с троированием (M=2, N=3):
и СС-схемы с дублированием:

## Slide 20: Надежность схем с вотированием (3)
Время бессбойной работы схемы:
Для синхронной схемы
с троированием:
Для СС-схемы с
дублированием:

## Slide 21: Надежность схем с вотированием (4)
Отношение времен бессбойной работы синхронной и СС схем:
Для комбинационных
схем:
Для триггерных
схем:

## Slide 22: заключение
Синхронные схемы с троированием не обеспечивают защиту от часто повторяющихся одиночных и множественных сбоев
В первом приближении дублированная СС-схема обладает в 2,1 – 3,5 раза лучшей устойчивостью к сбоям, чем троированный синхронный аналог
Разработка новых программных средств моделирования сбоев в микроэлектронных компонентах позволит уточнить оценки сбоеустойчивости электронных схем и разработать более эффективные сбоеустойчивые решения

## Slide 23: Контакты
  Адрес: Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Россия, 119333, Москва, ул. Вавилова, д. 44, корпус 2
  Директор: академик Соколов И.А.
Телефон: +7 (495) 137 34 94
Fax: +7 (495) 930 45 05
E-mail: ISokolov@ipiran.ru
Докладчик: Дьяченко Ю. Г., +7(495)381-45-21, diaura@mail.ru
Поддержка
Работа выполнена в рамках государственного задания № 0063-2019-0010